О производственном травматизме при эксплуатации деревообрабатывающего оборудования

Несмотря на принимаемые меры по обеспечению безопасности труда ежегодно в организациях Могилевской области регистрируются случаи производственного травматизма с тяжелыми последствиями при выполнении работ на деревообрабатывающем оборудовании.

Несмотря на отнесение данного вида работ к работам с повышенной опасностью, как со стороны должностных лиц организаций, так и самих работников, выполняющих работы на деревообрабатывающем оборудовании, не уделяется должного внимания техническому состоянию оборудования и технологии безопасного проведения работ.

  - января 2013 года при выполнении работ по фрезерованию детали «спинка ученическая ШК-85-100-05.00.01» на вертикально-фрезерном станке произошел несчастный случай с тяжелым исходом со станочником деревообрабатывающих станков унитарного частного производственно- торгового предприятия «СВ КЛАСС», причинами которого явились:

- допуск к эксплуатации вертикально-фрезерного станка со снятым защитным ограждением режущего инструмента, исключающего контакт работника с режущим инструментом, открывающимся во время прохождения обрабатываемого материала только на высоту, соответствующую габаритным размерам обрабатываемого материала;

- невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда, выразившееся в не обеспечении контроля за соблюдением работающим требований локальных нормативных правовых актов по охране труда, что привело к выполнению потерпевшим самостоятельной работы на вертикально-фрезерном станке без проверки знаний по вопросам охраны труда, без защитного ограждения фрезы, а также применению им перчаток.

Должностными лицами, допустившими нарушения законодательства о труде и охране труда, были признаны инженер-механик и начальник участка деревообработки УП «СВ КЛАСС».

  - апреля 2013 года при выполнении работ по выборке паза в доске лиственных пород на комбинированном деревообрабатывающем станке произошел несчастный случай с тяжелым исходом с работником, принятым по договору подряда на выполнение работ по изготовлению поддонов частного производственного унитарного предприятия «Бизнес Вуд». Причинами несчастного случая явились:

- допуск к эксплуатации комбинированного деревообрабатывающего станка без защитного ограждения режущего инструмента, исключающего в процессе работы контакт работника с ним и не оснащенного надежно действующей тормозной системой, обеспечивающей остановку рабочих органов не более чем через 6 секунд с момента выключения двигателя при снятии кожуха ограждения или нажатия кнопки «Стоп»;

- допуск работника к работе на оборудовании без соответствующей квалификации по профессии «станочник деревообрабатывающих станков», не прошедшего обучение, проверку знаний по вопросам охраны труда и медицинский осмотр;

- отсутствие технологической документации на изготовление поддонов, содержащей безопасные методы и приемы работы с отражением технологического оборудования и оснастки для выполнения операции по выборке паза в доске;

- грубое нарушение потерпевшим локальных нормативных правовых актов по охране труда, выразившееся в нахождении на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения;

- невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда, выразившееся в не обеспечении контроля за соблюдением работающим требований локальных нормативных правовых актов по охране труда.

Лицами, допустившими нарушения законодательства о труде и охране труда, нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов явились мастер деревообрабатывающего производства и директор ЧПУП «Бизнес Вуд», а также сам работник, принятый по договору подряда.

16 апреля 2013 года при выполнении работ по фрезерованию детали «продольный брусок створки рамы» на вертикально-фрезерном станке произошел несчастный случай с тяжелым исходом со станочником деревообрабатывающих станков республиканского унитарного производственного предприятия «Исправительная колония № 2 г. Бобруйска», причинами которого явились:

- допуск к эксплуатации вертикально-фрезерного станка со снятым защитным ограждением режущего инструмента, исключающего контакт работника с режущим инструментом, открывающимся во время прохождения обрабатываемого материала только на высоту, соответствующую габаритным размерам обрабатываемого материала;

- допуск к выполнению работ на вертикально-фрезерном станке потерпевшего, не имеющего соответствующей квалификации по профессии, а также не прошедшего в установленном порядке инструктаж по виду выполняемых работ (при выполнении работ на фрезерном станке) и проверку знаний по вопросам охраны труда;

- некачественная разработка технологической документации на изготовление оконных рам, выразившаяся в отсутствии требования безопасности при выполнении работ на вертикально-фрезерном станке.

Лицами, допустившими нарушения законодательства о труде и охране труда, нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, приведших к несчастному случаю, признаны начальник цеха № 1 и главный инженер УП «ИК № 2 г. Бобруйска».

30 мая 2013 года при выполнении работ по распиловке и колке дров на станке по распилу и колке дров произошел несчастный случай с тяжелым исходом с дровоколом филиала «Осиповичский райтопсбыт» Могилевского коммунального областного унитарного производственного предприятия «Облтопливо». Причиной несчастного случая явилось нарушение потерпевшим требований локальных нормативных правовых актов по охране труда, выразившееся в выполнении работы по ремонту и регулировке станка без отключения его от электросети.

Для обеспечения безопасности труда при эксплуатации деревообрабатывающего оборудования со стороны нанимателей не всегда осуществляется контроль за применением работниками безопасных приемов и методов работы, выполнением требований, изложенных в правилах и инструкциях по охране труда.

Деревообрабатывающие станки часто эксплуатируются с нарушением требований Межотраслевых правил по охране труда в лесной, деревообрабатывающей промышленности и в лесном хозяйстве, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 30.12.2008 № 211/39, ГОСТ 12.2.026.0-93 «Оборудование деревообрабатывающее. Требования безопасности к конструкции». Встречаются следующие нарушения:

- круглопильные деревообрабатывающие станки для поперечной распиловки пиломатериала не имеют устройств для автоматического удержания распиливаемого материала в процессе работы, не оборудованы приемниками для улавливания отходов (опилок, щепы, стружки, пыли);

- на многопильные деревообрабатывающие станки для продольной распиловки пиломатериала расклинивающие ножи устанавливаются на расстоянии более 10 мм от зубьев пил;

- зоны обработки круглопильных деревообрабатывающих станков для поперечной обработки пиломатериала не закрыты защитными устройствами, открывающимися во время прохождения обрабатываемого материала только на высоту обрабатываемого материала;

- деревообрабатывающие однопильные станки не оборудованы расклинивающими ножами и защитным ограждением дисковых пил;

многопильные станки эксплуатируются с защитными ограждениями зубчатых и цепных передач, которые могут быть открыты или сняты без применения слесарно-монтажного инструмента (гаечного ключа, отвертки и т.п.), не сблокированных с пусковыми и тормозными устройствами, без четко выполненных знаков или надписей органов управления, точно определяющих их назначение, и другие.

В целях профилактики и недопущения в дальнейшем травматизма работников при эксплуатации и обслуживании деревообрабатывающего оборудования Могилевское областное управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь полагает целесообразным рекомендовать местным исполнительным и распорядительным органам потребовать от руководителей подчиненных (расположенных на подведомственной территории) организаций:

назначить из числа руководителей и специалистов лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию, обслуживание и ремонт деревообрабатывающего оборудования. Лицам, ответственным за безопасную эксплуатацию деревообрабатывающего оборудования пройти в установленном законодательстве порядке обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда;

обеспечить безопасную эксплуатацию деревообрабатывающего оборудования в соответствии с требованиями Межотраслевых правил по охране труда в лесной, деревообрабатывающей промышленности и лесном хозяйстве, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 30.12.2008 № 211/39, ГОСТ 12.2.026.0- 93 «Оборудование деревообрабатывающее. Требования безопасности к конструкции», ГОСТ 12.3.042-88 «Деревообрабатывающее производство. Общие требования безопасности»;

не допускать эксплуатацию деревообрабатывающего оборудования без защитных устройств, исключающих в процессе работы соприкосновение человека с движущимися элементами и режущим инструментом; вылет режущего инструмента или его элементов; выбрасывание режущим инструментом обрабатываемых заготовок и отходов; возможность выхода за установленные пределы подвижных частей станка (кареток, салазок, тележек, рамок, столов, суппортов и пр.). Также, зону обработки закрыть защитными устройствами, открывающимися во время прохождения обрабатываемого материала или

инструмента только на такую высоту и ширину, которые соответствуют габаритным размерам обрабатываемого материала или инструмента;

обеспечить деревообрабатывающие станки с движущимися рабочими органами, защищенными откидными и легкосъемными защитными устройствами, надежно действующими тормозными системами, обеспечивающими останов этих рабочих органов не более чем через 6 сек. с момента выключения их двигателей при снятии кожуха ограждения или нажатии кнопки «Стоп»;

разработать технологическую документацию на процессы обработки пиломатериалов на деревообрабатывающем оборудовании и инструкций по охране труда для соответствующих профессий и видов работ;

не допускать к работе (отстранять от работы) лиц в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, не прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, не использующих необходимые средства индивидуальной защиты;

допускать к эксплуатации деревообрабатывающего оборудования лиц соответствующей профессии и квалификации, прошедших обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствии с Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 № 175;

принять должные меры по обеспечению безусловного и немедленного расторжения контрактов с работниками за нарушение правил охраны труда и техники безопасности, повлекшее увечье или смерть, распитие спиртных напитков в рабочее время или по месту работы в соответствии с подпунктом 1А пункта 1 Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины»;

обеспечить проведение контроля за состоянием охраны труда в соответствии с Типовой инструкцией о проведении контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организации, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26.12.2003 № 159.

В.Е. Кривашеев

Заместитель начальника отдела надзора № 1 Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда