Государственный энергетический надзор

ПАМЯТКА

По соблюдению  Правил  пользования  тепловой  энергией

Потребители тепловой энергии пользуются тепловой энергией на основании заключенных договоров с энергоснабжающей организацией, в соответствии с Правилами пользования тепловой энергией утвержденными и введенными в действие постановлением Министерства экономики Республики Беларусь 19 января 2006 г. № 9 и другими законодательными актами  Республики Беларусь.

При пользовании тепловой энергии необходимо:

- пользоваться средствами регулирования, установленными на отопительных приборах;

- не разрушать самим  и не позволять другим повреждать тепловую изоляцию на трубопроводах в тепловых пунктах, подвалах и чердаках;

- экономить горячую воду: не позволяйте ей течь без надобности при мытье посуды и чистке зубов, используйте чаще душ, чем ванну, не допускать «прокапывания» из водоразборных кранов и утечек из не плотностей соединений трубопроводов, сальниковых набивок, сварных швов и т.п.;

- для удаления воздуха из системы отопления пользоваться воздушниками в верхних точках трубопроводов и кранами Маевского на радиаторах;

- при наличии водоразборных вентилей на радиаторах систем отопления, их необходимо заменить на кран Маевского или опломбировать с энергоснабжающей организацией (Кировское УКП «Жилкомхоз» и СПК «Рассвет» им.К.П.Орловского).

Сливать воду из системы отопления и использовать ее для мытья автомобилей, приема душа и на другие цели ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

В пункте 78 Правил пользования тепловой энергии указано, что энергоснабжающая организация имеет право, предварительно предупредив абонента (потребителя), прекратить подачу тепловой энергии полностью или частично в случаях, если самовольно присоединено к теплосети энергоснабжающей организации оборудование, устройства и приборы, новые цеха и установки или их отдельные части, а также самовольно подключены к теплосети субабоненты;  допуска сверхнормативной утечки теплоносителя; невыполнения абонентом обязательств по оплате потребляемой тепловой энергии; нарушение схемы подключения приборов учета тепловой энергии, срыв пломб; не допуска представителя энергоснабжающей организации к системам теплопотребления и приборам учета тепловой энергии.

В соответствии со статьей 20.10 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за  вышеуказанные нарушения предусмотрен штраф как для физических так и юридических лиц в 5-ти кратном размере от суммы причиненного ущерба.

Филиал  «Энергонадзор» РУП «Могилёвэнерго»