## ПАМЯТКА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

при проведении работ в охранной зоне

воздушных линий электропередач.

Охранная зона ВЛ – это зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии L в зависимости от номинального напряжения линии:

|  | Номинальное напряжение ВЛ, кВ | Расстояние L, метры. |
| --- | --- | --- |
|  | До 1 кВ. | 2 м. |
|  | 6-10 кВ. | 10 м. |
|  | 35 кВ. | 15 м. |
|  | 110 кВ. | 20 м. |
|  | 220 кВ. | 25 м. |
|  | 330 кВ. | 30 м. |
|  | 750 кВ. | 40 м. |

Минимально допустимое расстояние до проводов ВЛ.

|  | Напряжение, кВ | Минимально допустимое расстояние от людей до провода ВЛ (метров). | Минимально допустимое расстояние от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положении до провода ВЛ (метров). |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 1: | 0,6 | 1,0 |
|  | 3–35 | 0,6 | 1,0 |
|  | 110 | 1,0 | 1,5 |
|  | 220 | 2,0 | 2,5 |
|  | 330 | 2,5 | 3,5 |
|  | 750 | 5,0 | 6,0 |

При падении  проводов воздушной линий на машину или соприкосновения частей машин и механизмов с проводами воздушной линий, либо при возникновении между проводами и машиной электрического разряда, работа на данной машине должна быть немедленно прекращена, водитель не вылезая из кабины должен немедленно остановить машину. Если при этом имеется возможность освободится от оборванного провода передвижением машины, то это необходимо сделать как можно быстрее. Если в результате выше перечисленных причин произошло возгорание машины, то обслуживающий персонал должен немедленно её покинуть, так чтобы не было одновременного соприкосновения человека с корпусом машины и землей. Необходимо спрыгнуть на землю на обе сомкнутые ноги, не держась за корпус машины, и удалятся  от нее можно только прыжками на одной или двух сомкнутых ногах на расстояние 8-10 метров.

# Филиал «Энергонадзор» РУП «Могилевэнерго»